## Заграждения для предотвращения разливов нефти.

Плавающие заграждения для предотвращения разливов нефти с целью использования на морях, океанах, озерах, реках, прудах. В любом месте, где плавающие твердые материалы или жидкости должны собираться или направляться для очистки. Выдерживают контакт с нефтепродуктами и прочими химическими веществами (позвоните, чтобы получить специальную информацию о химической стойкости).

|  | Металлические части скрыты под слоем резины, потому они защищены от соли и коррозионного воздействия морской воды, а также воды рек и озер. Стандартные размеры по высоте 24" и 48" (6-12 метров). Имеются 12 различных размеров по длине, или могут быть изготовлены по размерам, требуемым заказчику. |
| --- | --- |

| Технические характеристики (единицы SAE) – Нефтезащитные ограждения |
| --- |
|  | Высота | Масса | Предел прочности | Стандартная длина |
|  | Полная | Над водой | Погруженная | Лист (г/м²) | Подушка (кг/м) |  |  |
| Пункт# |  |  |  |  |  |  |  |
|  | mm | mm | mm | кг | кг | дН/см | метр |
| MZ 60 | 620 mm | 220 mm | 280 mm | 1.9 | 3.5 | 100 | 10, 15, 20, 25, 30, 40 |
| MZ 120 | 1300 mm | 400 mm | 620 mm | 1.9 | 6.0 | 100 | 10, 15, 20, 25, 30, 40 |