## Водозащитные дамбы – Сдерживание воды при наводнениях

## / Замена мешкам с песком

Что представляют собой водозащитные дамбы Sava?
Водозащитная дамба Sava представляет собой специальную подушку, изготовленную из покрытого резиной волокна, которая может заполняться водой (применяться вместо мешков с песком) для создания барьера на пути воды при наводнениях или направлять, улавливать и сдерживать большие объемы воды глубиной до 28". Текстильная основа изготовлена из волокна PES, покрытого с обеих сторон резиной. Изготовленная на основе EPDM резина имеет высокую стойкость к неблагоприятным погодным условиям, а также стойкость к воздействию озона и ультрафиолетовых лучей. Она также имеет очень высокую абразивную прочность.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
При использовании мешков с песком требуется около 760 человеко-часов, чтобы построить стенку длиной 300 футов, тогда как с другой стороны, требуется всего 14 человеко-часов, чтобы построить стенку длиной 300 футов при использовании наших ВОДОЗАЩИТНЫХ ДАМБ.

Потребуется приблизительно 300 тон песка и 7000 мешков для песка (около 90 фунтов песка в каждом мешке) по сравнению всего с 20 нашими ВОДОЗАЩИТНЫМИ ДАМБАМИ. 

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
Для наших ВОДОЗАЩИТНЫХ ДАМБ не требуется специальная подготовка. Они устраняют проблему утилизации мокрого песка, гравия или твердых веществ. В зоне, где устанавливаются ВОДОЗАЩИТНЫЕ ДАМБЫ, отсутствует негативное воздействие на окружающую среду.

ПРЕИМУЩЕСТВА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЛОГИСТИКИ
С нашими ВОДОЗАЩИТНЫМИ ДАМБАМИ легко обращаться. Для установки ВОДОЗАЩИТНОЙ ДАМБЫ требуются всего два человека. Водозащитные дамбы легко хранятся и могут повторно использоваться. Они могут заполняться речной водой с помощью насоса пожарного грузовика. Обычно время заполнения одной подушки составляет порядка 15 минут. 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Водозащитные дамбы Sava производятся двух основных типов: типа A и типа B. Тип A предназначен главным образом для увеличения высоты берегов рек, набережных и т.д. Тип B предназначен для защиты входов, дверей и окон первых этажей зданий. Они также могут использоваться для создания временных дамб в потоках воды.

| Габаритные размеры (приблизительно) | Тип A | Тип B |
| --- | --- | --- |
| Длина | 5m | 5m |
| Ширина | 2.1m | 1.7m |
| Защитная высота | 0.8m | 0.8m |
| Вместимость | 6800 литр | 6570 литр |
| Масса в пустом состоянии | 70 kr | 75 kr |

Одна стандартная секция может заменить примерно 300 мешков с песком. Оба типа A и B также выпускаются размером 6.5 фута, 9.8 футов, 13 футов и больше. Можно заказать длину в соответствии с нуждами потребителя.

| Растворы кислот до 30% | Средняя стойкость | Недели, месяцы |
| --- | --- | --- |
| Слабые растворы спирта до 30% | Высокая стойкость | Недели, месяцы |
| Спирт | Высокая стойкость | Недели, месяцы |
| Ацетон | Высокая стойкость | Недели, месяцы |
| Жидкости, содержащие хлорин | Низкая стойкость | Недели, 1 месяц |
| Нефть и углеводороды | Не пригодны | Часы, 1 день |

| ПУНКТ # | ТИП | ОПИСАНИЕ | ДЛИНА |
| --- | --- | --- | --- |
| 610034 | A2 | Быстроустанавливаемые водозащитные дамбы | 2m |
| 610033 | A3 | Быстроустанавливаемые водозащитные дамбы | 3m |
| 610032 | A4 | Быстроустанавливаемые водозащитные дамбы | 4m |
| 610031 | A5 | Быстроустанавливаемые водозащитные дамбы | 5m |
| 610030 | A10 | Быстроустанавливаемые водозащитные дамбы | 10m |
| 610029 | A15 | Быстроустанавливаемые водозащитные дамбы | 15m |
| 610028 | A20 | Быстроустанавливаемые водозащитные дамбы | 20m |
| 610076 | B2 | Быстроустанавливаемые защитные стены от наводнений | 2m |
| 610077 | B3 | Быстроустанавливаемые защитные стены от наводнений | 3m |
| 610078 | B4 | Быстроустанавливаемые защитные стены от наводнений | 4m |
| 610079 | B5 | Быстроустанавливаемые защитные стены от наводнений | 5m |

Водозащитные дамбы Sava также могут использоваться в качестве аварийных контейнеров или баков для хранения промышленной воды. Они пригодны для улавливания опасных жидкостей в случае разливов и могут перевозиться на грузовиках с платформой с использованием притягивающих ремней.