# Подушки Sava для уплотнения утечек

## Большие подушки для уплотнения утечек

Подушки для уплотнения утечек жидкости M1 используются для быстрого и эффективного уплотнения бочек, труб и баков диаметром от 20 дюймов до 9.8 футов (длиной окружности от 63 дюймов до 31 фута). Подушки для уплотнения утечек жидкости M2 используются для быстрого и эффективного уплотнения бочек, труб и баков диаметром от 20 дюймов до 8 футов (длиной окружности от 63 дюймов до 40 футов). Мини подушки для уплотнения утечек Sava используются для более малых диаметров. Уплотнительные подушки изготовлены из мягкой резины NR/BR (натуральный изопрен/бутадиеновая резина). Уплотнительные панели изготовлены из бензостойкой неопреновой резины. Специальная армирующая кордовая структура обеспечивает повышенную гибкость и оптимальную работу. Оснащены стандартными быстроразъемными соединениями 1/4".

- Уплотнительная подушка M1 имеет два отверстия с каждой стороны для натягивающих ремней (входящих в состав комплекта).

- Уплотнительная подушка M2 использует шарнирные болты с ушком (входящие в состав комплекта).

| M1 Диаметр от 20 дюймов до 9.8 футов (длина окружности от 63 дюймов до 31 фута) | M1 Комплект включает: 1 уплотнительную подушку NR/BR (натуральная изопрен/бутадиеновая резина) типа M1 1 ножной насос с предохранительным клапаном 4 натяжных ремня 10m - желтых - оранжевых 1 уплотнительную панель из CR (хлоропреновой резины) 1000x300x30mm 2 уплотнительные панели из CR (хлоропреновой резины) 600x300x30mm 1 шланг для надувания - 10m Подушки можно купить по отдельности или в комплекте. |
| --- | --- |

| M2 Диаметр от 19 дюймов до 8 футов (длина окружности от 5 дюймов до 40 футов) | M2 Комплект включает: 1 уплотнительную подушку NR/BR (натуральная изопрен/бутадиеновая резина) типа M2 1 ножной насос с предохранительным клапаном 2 крепежных ремня - желтый - оранжевый 2m 2 натяжных ремня 5m - желтый - оранжевый 1 уплотнительную панель из CR (хлоропреновой резины) 1000x300x30mm 2 уплотнительные панели из CR (хлоропреновой резины) 600x300x30mm 1 шланг для надувания - 10m |
| --- | --- |

|  | Технические характеристики – большие подушки, уплотняющие от утечек |
| --- | --- |
|  | Тип | M1 | M2 |
|  | Пункт # | 60043 | 60350 |
|  | Размеры | 62x30x2cm | 62x30x2cm |
|  | Площадь уплотнения | 45x23.5cm | 45x23.5cm |
|  | Мakc давл. надувания | 1.5 Бар | 1.5 Бар |
|  | Давление уплотнения | 1.4 Бар | 1.4 Бар |
|  | Объем | 20 л | 20 л |
|  | Масса | 4.8 kr | 6.2 |

## Аксессуары для больших подушек, уплотняющих от утечек

| M1 Аксессуары |
| --- |
| Пункт # | Описание | Масса |
| 60164 | Ножной насос с манометром - 0-6 Бар | 2.5 kr |
| 71248 | 10m синий шланг для надувания со стандартным быстроразъемным соединением 6mm | 1.2 kr |
| 60166 | Натяжной и вытягивающий ремень – 10m желтый | 2.0 kr |
| 60165 | Натяжной и вытягивающий ремень – 10m оранжевый (2 шт.) | 2.0 kr |
| 60379 | CR (хлоропреновая резина) уплотнительная панель – 525mm X 275mm X 25mm (2 шт.) | 6.5 kr |
| 60378 | CR (хлоропреновая резина) уплотнительная панель – 525mm X 275mm X 25mm (1 шт.) | 10.8 kr |

| M2 Аксессуары |
| --- |
| Item # | Description | Weight |
| 60164 | Ножной насос с манометром - 0-6 Бар | 2.5 kr |
| 71248 | 10m синий шланг для надувания со станадратным быстроразъемным соединением | 1.2 kr |
| 60353 | Натяжной ремень 2m оранжевый | 1.5 kr |
| 60357 | Натяжной ремень 2m желтый | 1.5 kr |
| 60354 | Регулируемый крепежный ремень – 5m оранжевый | 0.8 kr |
| 60365 | Регулируемый крепежный ремень – 5m желтый | 0.8 kr |
| 60166 | Натяжной и вытягивающий ремень – 5m желтый | 2 kr |
| 60165 | Натяжной и вытягивающий ремень – 960mm оранжевый (2 шт.) | 2 kr |
| 60379 | CR (хлоропреновая резина) уплотнительная панель – 575mmX 275mm X 25mm (2 шт.) | 6.5 kr |
| 60378 | CR (хлоропреновая резина) уплотнительная панель – 575mm X 275mm X 25mm | 10.8 kr |

# Подушки Sava для уплотнения утечек

## Мини подушки, уплотняющие от утечек

|  | Стандартный комплект включает: 1 уплотнительную подушку NR/BR типа T1 1 уплотнительную подушку NR/BR типа T2 1 уплотнительную подушку NR/BR типа T3 1 ножной насос с перепускным клапаном для сброса излишнего давления 2 желтых крепежных ремня 2м 3 оранжевых крепежных ремня 3м Подушки можно купить по отдельности или в виде комплекта. |
| --- | --- |

| Мини уплотнительные подушки T1, T2, T3 используются для герметизации небольших утечек в трубах, баках и бочках диаметром от 4" до 36" для аварийно-спасательных служб и удаления опасных материалов. Специальный армирующий каркас из корда обеспечивает повышенную гибкость и оптимальные характеристики. Технические характеристики – мини подушки, уплотняющие от утечек Тип T1 T2 T3 Item # 78082 78096 78099 Размеры 15x15x1.2cm 22.5x22.5x1.2cm 30x30x2cm Площадь уплотнения 10x10cm 17.5x17.5cm 10"X 10" Мakc давл. 1.5 БАР 1.5 БАР 1.5 БАР Рабочее давл. 1.4 БАР 1.4 БАР 1.4 БАР Volume 1.2 л 4.5 л 10.5 л Weight .36 kr 4.5 kr 10.5 kr |  |
| --- | --- |

Аксессуары для мини подушек, уплотняющих от утечек

# Трубные уплотнительные подушки Sava

## Трубные уплотнительные подушки

Трубные уплотнительные подушки для быстрого, мобильного, временного уплотнения утечек в трубах и цилиндрических контейнерах. Имеют высокую химическую и температурную стойкость. Идеально подходят для заводов, нефтеперегонных предприятий, удаления вредных отходов.

Маленькие и легкие подушки могут храниться и использоваться для экстренных ситуаций, при которых требуется проведение ремонта. Позволяют отказаться от необходимости перекрытия трубопроводов при возникновении утечек. Позволяют избежать дорогостоящих разливов химических веществ в связи с неконтролируемыми утечками.

Трубные уплотнительные подушки изготавливаются из NR/BR (натуральной изопреновой/бутадиеновой резины). 
В качестве опций предлагаются аксессуары: контроллеры, нейлоновые ремни, покрытые цинком лебедки для ремней, клапаны для сброса давления и шланги.

Для получения подробной информации о химической совместимости см. Технический отчет ANSI/ISO 7620 Резиновые материалы – Химическая стойкость.

| METRIC PIPE SEALING BAGS |
| --- |
| Пункт # | Тип | Применение | Длина | Ширина | Толщина | Давление надувания | Резина | Macca |
| 515713 | SB1 | 50mm min | 200mm | 100mm | 6mm | 1.0 Бар | NR/BR | 0.7 kr |
| 514376 | SB2 | 100mm min | 650mm | 450mm | 10mm | 1.5 Бар | NR/BR | 4.8 kr |
| 516040 | SB3 | 150mm min | 780mm | 200mm | 10mm | 1.5 Бар | NR/BR | 3.3 kr |
|  | SB4 | 250mm min | 1100mm | 450mm | 10mm | 1.5 Бар | NR/BR | 7.2 kr |
|  | SB5 | 300mm min | 1250mm | 450mm | 10mm | 1.5 Бар | NR/BR | 8.2 kr |