Трубные заглушки Sava для систем канализации, ремонтные уплотнители, оборудование для аварийно-спасательных работ, удаления опасных веществ.

Трубные заглушки Трубные заглушки используются для перекрытия, пропуска, перепуска потока и приемочных испытаний канализационных труб и дренажных систем. Легкие, многоразмерные, упрочненные материалом Kevlar® трубные заглушки легки в обращении и экономичны благодаря своему многоцелевому применению. Уплотнители Несущие уплотнители для восстановления бесшовных канализационных и дренажных труб, выравнивания и местного ремонта. Несущие уплотнители имеют высокую гибкость и малую массу. Восстановительные уплотнители также могут использоваться для установки оболочек из нержавеющей стали.

# Малые уплотнительные трубные заглушки Sava

## Полностью резиновые заглушки размером от 30 миллиметр до 300 миллиметр, рассчитанные на давление до 2.5 Bar

Изготовленные из специальной резины *SBR, эти заглушки идеально подходят для проверки сантехнических систем в жилых и коммерческих зданиях, где требуются маленькие и короткие заглушки.* SBR = Стироло-бутадиеновая резина.Имеется широкий ассортимент размеров для труб диаметром от 50 миллиметр до 200 миллиметр..Благодаря высокому качеству материалов и технологии изготовления все заглушки Sava имеют запас прочности не менее 3, обеспечивая высокий уровень надежности и безопасности.

|  | Оснащены стандартным шинным вентилем Schrader TR-15. Тестовые адаптеры, контроллеры давления, манометры, крышки, воздушные шланги, продаваемые отдельно, представлены на нашей странице аксессуары. |
| --- | --- |

| Оснащены стандартным шинным вентилем Schrader TR-15.Смотрите или напечатайте Руководство по безопасности, работе, обслуживанию. Тестовые адаптеры, контроллеры давления, манометры, крышки, воздушные шланги, продаваемые отдельно, представлены на нашей странице аксессуары. |  |  |
| --- | --- | --- |

| МАЛЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ЗАГЛУШКИ ДЛЯ ТРУБ (ОДНОРАЗМЕРНЫЕ типа Plugy) |
| --- |
|  | ЗАГЛУШКИ | ВНУТР. ДИАМ. ТРУБЫ | ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАГЛУШЕК (СДУТЫХ) | ПОЛНАЯ | ПЕРЕПУСК | ДАВЛЕНИЕ НАДУВАНИЯ |
| ПУНКТ | ТИП | МИН | МАКС | ДИАМЕТР | ДЛИНА | МАССА | ДЛИНА | РАЗМЕР | ТРЕБУЕМ. | ТИП |
| # | ДЮЙМ. | mm | mm | mm | ЦИЛИН. | ЗАГЛ. | mm | mm | ДАВЛЕН. | ВЕНТИЛЯ |
| 60022 | Z1 | 33mm | 40mm | 32mm | 65mm | 100грамм | 100mm | N/A | 2,5 бар | TR-15 |
| 78582 | Z2 | 46mm | 52mm | 45mm | 70mm | 125грамм | 100mm | N/A | 2,5 бар | TR-15 |
| 76767 | Z3 | 71mm | 77mm | 70mm | 85mm | 230грамм | 117mm | N/A | 2,5 бар | TR-15 |
| 76769 | Z4 | 83mm | 102mm | 82mm | 140mm | 545грамм | 165mm | N/A | 2,5 бар | TR-15 |
| 76771 | Z6 | 143mm | 153mm | 138mm | 185mm | 1,2кило. | 215mm | N/A | 2,5 бар | TR-15 |
| 60616 | Z8 | 175mm | 204mm | 170mm | 210mm | 1,9кило. | 250mm | N/A | 2,5 бар | TR-15 |
| 60618 | Z10 | 215mm | 254mm | 210mm | 240mm | 3,4кило. | 280mm | N/A | 2,5 бар | TR-15 |
| 60619 | Z12 | 270mm | 305mm | 265mm | 280mm | 5,6кило. | 320mm | N/A | 2,5 бар | TR-15 |

| МАЛЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ЗАГЛУШКИ ДЛЯ ТРУБ (МНОГОРАЗМЕРНЫЕ) |
| --- |
|  | ЗАГЛУШКИ | ВНУТР. ДИАМ. ТРУБЫ | ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАГЛУШЕК (СДУТЫХ) | ПОЛНАЯ | ПЕРЕПУСК | ДАВЛЕНИЕ НАДУВАНИЯ |
| ПУНКТ | ТИП | МИН | МАКС | ДИАМЕТР | ДЛИНА | МАССА | ДЛИНА | РАЗМЕР | ТРЕБУЕМ. | ТИП |
| # | ДЮЙМ. | mm | mm | mm | ЦИЛИН. | ЗАГЛ. | mm | mm | ДАВЛЕН. | ВЕНТИЛЯ |
| 78603 | Z2/3 | 50mm | 75mm | 45mm | 75mm | 125грамм | 110mm | N/A | 2,5 бар | TR-15 |
| 78604 | Z3/4 | 75mm | 100mm | 68mm | 95mm | 235грамм | 130mm | N/A | 2,5 бар | TR-15 |
| 78605 | Z4/6 | 100mm | 150mm | 82mm | 160mm | 460грамм | 190mm | N/A | 2,5 бар | TR-15 |
| 78606 | Z6/8 | 150mm | 200mm | 138mm | 205mm | 1285грамм | 240mm | N/A | 2,5 бар | TR-15 |

Тестовые адаптеры, контроллеры давления, манометры, крышки, воздушные шланги, продаваемые отдельно, представлены на нашей странице аксессуары.

Заглушки Sava требуют точного измерения давления.

Воздушные шланги, применяемые для автомобильных шин, позволяют правильно размещать заглушки полностью внутри труб так, как это необходимо (см. Руководство). Шланги можно соединять друг с другом для получения требуемой длины. На промышленном ручном насосе Sava установлен образцовый манометр для точного измерения давления воздуха. Все заглушки Sava имеют строго определенное требуемое давление надувания, которое отштамповано на заглушке. Слишком низкое давление может быть также опасно, как и слишком высокое.

| Пункт # | Описание | МАССА |
| --- | --- | --- |
| 78904 | Шланг для надувания, внутренний диаметр 2m x 6mm | 0.2 кило |
| 78905 | Шланг для надувания, внутренний диаметр 5m x 6mm | 0.5 кило |
| 60010 | Ручной насос с образцовым манометром 0-6 бар | 0.75 кило |

Противодавление, измеренное в сухой железной трубе (бар)

| PLUGY's | Диаметр трубы (mm) |
| --- | --- |
|  | 40mm | 50mm | 75mm | 100mm | 150mm | 200mm | 250mm | 300mm |
| Z1 | 2,2 бар |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 1,8 бар |  |  |  |  |  |  |
| Z2-3 |  | 2,0 бар | 1,5 бар |  |  |  |  |  |
| Z3 |  |  | 1,5 бар |  |  |  |  |  |
| Z3-4 |  |  | 1,6 бар | 1,2 бар |  |  |  |  |
| Z4 |  |  |  | 1,9 бар |  |  |  |  |
| Z4-6 |  |  |  | 1,9 бар | 1,6 бар |  |  |  |
| Z6 |  |  |  |  | 2,2 бар |  |  |  |
| Z6-8 |  |  |  |  | 2,2 бар | 1,4 бар |  |  |
| Z8 |  |  |  |  |  | 1,3 бар |  |  |
| Z10 |  |  |  |  |  |  | 1,5 бар |  |
| Z12 |  |  |  |  |  |  |  | 1,8 бар |

# Малые уплотнительные трубные заглушки Sava с перепуском

## Полностью резиновые заглушки размером от 30 миллиметр до 300 миллиметр, рассчитанные на давление до 2.5 Bar

Изготовленные из специальной резины *SBR, эти заглушки идеально подходят для проверки сантехнических систем в жилых и коммерческих зданиях, где требуются маленькие и короткие заглушки.* SBR = Стироло-бутадиеновая резина.Имеется широкий ассортимент размеров для труб диаметром от 50 миллиметр до 200 миллиметр..Благодаря высокому качеству материалов и технологии изготовления все заглушки Sava имеют запас прочности не менее 3, обеспечивая высокий уровень надежности и безопасности.

|  | Оснащены стандартным шинным вентилем Schrader TR-15. Тестовые адаптеры, контроллеры давления, манометры, крышки, воздушные шланги, продаваемые отдельно, представлены на нашей странице аксессуары. |
| --- | --- |

| Оснащены стандартным шинным вентилем Schrader TR-15.Смотрите или напечатайте Руководство по безопасности, работе, обслуживанию. Тестовые адаптеры, контроллеры давления, манометры, крышки, воздушные шланги, продаваемые отдельно, представлены на нашей странице аксессуары. |  |  |
| --- | --- | --- |

| МАЛЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ЗАГЛУШКИ ДЛЯ ТРУБ С ПЕРЕПУСКОМ (ОДНОРАЗМЕРНЫЕ типа Plugsy) |
| --- |
|  | ЗАГЛУШКИ | ВНУТР. ДИАМ. ТРУБЫ | ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАГЛУШЕК (СДУТЫХ) | ПОЛНАЯ | ПЕРЕПУСК | ДАВЛЕНИЕ НАДУВАНИЯ |
| ПУНКТ | ТИП | МИН | МАКС | ДИАМЕТР | ДЛИНА | МАССА | ДЛИНА | РАЗМЕР | ТРЕБУЕМ. | ТИП |
| # | ДЮЙМ. | mm | mm | mm | ЦИЛИН. | ЗАГЛ. | mm | mm | ДАВЛЕН. | ВЕНТИЛЯ |
| 78607 | S2 | 46mm | 52mm | 43mm | 77mm | 150грамм | 110mm | 1/4"FIPT | 2,5 Bar | TR-15 |
| 76768 | S3 | 68mm | 77mm | 67mm | 98mm | 345грамм | 125mm | 1/2"FIPT | 2,5 Bar | TR-15 |
| 76770 | S4 | 85mm | 102mm | 80mm | 160mm | 605грамм | 190mm | 1/2"FIPT | 2,5 Bar | TR-15 |
| 76772 | S6 | 140mm | 153mm | 138mm | 185mm | 1.7 грамм | 215mm | 1"FIPT | 2,5 Bar | TR-15 |
| 60621 | S8 | 175mm | 204mm | 170mm | 237mm | 2.8 кило. | 270mm | 2"FIPT | 2,5 Bar | TR-15 |
| 60622 | S10 | 218mm | 254mm | 213mm | 295mm | 4.3 кило. | 332mm | 2"FIPT | 2,5 Bar | TR-15 |
| 60623 | S12 | 275mm | 305mm | 267mm | 345mm | 6.4 кило. | 400mm | 2"FIPT | 2,5 Bar | TR-15 |

| МАЛЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ЗАГЛУШКИ ДЛЯ ТРУБ С ПЕРЕПУСКОМ (МНОГОРАЗМЕРНЫЕ типа Plugsy) |
| --- |
|  | ЗАГЛУШКИ | ВНУТР. ДИАМ. ТРУБЫ | ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАГЛУШЕК (СДУТЫХ) | ПОЛНАЯ | ПЕРЕПУСК | ДАВЛЕНИЕ НАДУВАНИЯ |
| ПУНКТ | ТИП | МИН | МАКС | ДИАМЕТР | ДЛИНА | МАССА | ДЛИНА | РАЗМЕР | ТРЕБУЕМ. | ТИП |
| # | ДЮЙМ. | mm | mm | mm | ЦИЛИН. | ЗАГЛ. | mm | mm | ДАВЛЕН. | ВЕНТИЛЯ |
| 78614 | S3-4 | 70mm | 102mm | 65mm | 95mm | 345грамм | 125mm | 1/2"FIPT | 2,5 Bar | TR-15 |
| 78609 | S4-6 | 85mm | 102mm | 80mm | 160mm | 720грамм | 190mm | 1/2"FIPT | 2,5 Bar | TR-15 |
| 78610 | S6-8 | 140mm | 204mm | 135mm | 215mm | 1.9 кило. | 245mm | 1"FIPT | 2,5 Bar | TR-15 |

Тестовые адаптеры, контроллеры давления, манометры, крышки, воздушные шланги, продаваемые отдельно, представлены на нашей странице аксессуары.

Заглушки Sava требуют точного измерения давления.

Воздушные шлаги, применяемые для автомобильных шин, позволяют правильно размещать заглушки полностью внутри труб так, как это необходимо (см. Руководство). Шланги можно соединять друг с другом для получения требуемой длины.На промышленном ручном насосе Sava установлен образцовый манометр для точного измерения давления воздуха. Все заглушки Sava имеют строго определенное требуемое давление надувания, которое отштамповано на заглушке. Слишком низкое давление может быть также опасно, как и слишком высокое.

| Пункт # | Описание | МАССА |
| --- | --- | --- |
| 78904 | Шланг для надувания, внутренний диаметр 2m x 6mm | 0.2 кило |
| 78905 | Шланг для надувания, внутренний диаметр 5m x 6mm | 0.5 кило |
| 60010 | Ручной насос с образцовым манометром 0-6 бар | 0.75 кило |

Противодавление, измеренное в сухой железной трубе (бар)

| PLUGY's | Диаметр трубы (mm) |
| --- | --- |
|  | 40mm | 50mm | 75mm | 100mm | 150mm | 200mm | 250mm | 300mm |
| Size |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z2" |  | 1,8 бар |  |  |  |  |  |  |
| Z2-3" |  | 2,0 бар | 1,5 бар |  |  |  |  |  |
| Z3" |  |  | 1,5 бар |  |  |  |  |  |
| Z3-4" |  |  | 1,6 бар | 1,2 бар |  |  |  |  |
| Z4" |  |  |  | 1,9 бар |  |  |  |  |
| Z4-6" |  |  |  | 1,9 бар | 1,6 бар |  |  |  |
| Z6" |  |  |  |  | 2,2 бар |  |  |  |
| Z6-8" |  |  |  |  | 2,2 бар | 1,4 бар |  |  |
| Z8" |  |  |  |  |  | 1,3 бар |  |  |
| Z10" |  |  |  |  |  |  | 1,5 бар |  |
| Z12" |  |  |  |  |  |  |  | 1,8 бар |

# Длинные заглушки Sava с 2-ступенчатым управлением

## Резиновые заглушки, армированные материалом Kevlar® *NR-SBR

Применяются для блокировки и тестирования боковых отводов и Y-образных соединений с помощью воздуха или воды. Длинные заглушки имеют шланг для надувания длиной 3 фута (1 м), цепь и удерживающий диск, имеющий больший диаметр, чем заглушка, для установки в удаленных зонах и вынимания.
* NR = натуральная изопреновая резина. SBR = стироло-бутадиеновая резина.

Заглушки могут легко устанавливаться под углом через боковой отвод в главную трубу. Уплотнение каждого конца управляется отдельно внутренним двухступенчатым контроллером.

Двухступенчатый контроль (МЕТРИЧЕСКИЕ единицы измерения) - Надуйте заглушку, как показано,...ступень 1 уплотняет одну сторону Y-образного соединения при давлении около 1,5 бар, чтобы предотвратить движение потока, ... надуйте подушку до давления 2,5 бар, и главная труба также будет заблокирована.

| Оснащены стандартным шинным вентилем Schrader TR-15, (или быстроразъемным промышленным соединением для трубопроводов 1/4") с воздушным шлангом.Смотрите или напечатайте Руководство по безопасности, работе, обслуживанию. Тестовые адаптеры, контроллеры давления, манометры, крышки, воздушные шланги, продаваемые отдельно, представлены на нашей странице аксессуары. |  |
| --- | --- |

| ДЛИННЫЕ ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ЗАГЛУШКИ ДЛЯ ТРУБ (МЕТРИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ) |
| --- |
|  | ЗАГЛУШКА | ВНУТР. ДИАМ. ТРУБЫ | ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАГЛУШКИ (СДУТОЙ) | ПОЛНАЯ | ПЕРЕПУСК | НАДУВАНИЕ |
| ПУНКТ | TYPE | MIN | MAX | ДИАМ. | ДЛИНА | МАССА | ДЛИНА | РАЗМЕР | ТРЕБУЕМ. | ТИП |
| # | mm | mm | mm | mm | ЦИЛИНД. | ЗАГЛ. | mm | mm | ДАВЛЕН. | ВЕНТИЛЯ |
| 60073 | DC50/75 | 45mm | 75mm | 40mm | 550mm | 655gm | 490mm | N/A | 2.5 бар | TR-15 |
| 60074 | DC75/100 | 65mm | 100mm | 60mm | 540mm | 1.2 kg | 610mm | N/A | 2.5 бар | TR-15 |
| 60075 | DC100/150 | 90mm | 150mm | 85mm | 720mm | 1.9 kg | 80mm | N/A | 2.5 бар | TR-15 |
| 60076 | DC150 | 105mm | 150mm | 100mm | 730mm | 2.6 kg | 790mm | N/A | 2.5 бар | TR-15 |

Ручной насос для вентилей автомобильных шин Тщательно спроектированные, имеющие промышленное качество насосы с встроенным манометром до 60 PSI. Корпус, ручка и манометр изготовлены из устойчивого к коррозии легкого материала PVC для долгого срока службы. Имеют надевающийся на шинный вентиль зажимной наконечник TR-15 для быстрого и легкого соединения.

# Длинные заглушки Sava с 2-ступенчатым управлением

## Резиновые заглушки, армированные материалом Kevlar® *NR-SBR

Применяются для блокировки и тестирования боковых отводов и Y-образных соединений с помощью воздуха или воды. Длинные заглушки имеют шланг для надувания длиной 3 фута (1 м), цепь и удерживающий диск, имеющий больший диаметр, чем заглушка, для установки в удаленных зонах и вынимания.
* NR = натуральная изопреновая резина. SBR = стироло-бутадиеновая резина.

Заглушки могут легко устанавливаться под углом через боковой отвод в главную трубу. Уплотнение каждого конца управляется отдельно внутренним двухступенчатым контроллером.

Двухступенчатый контроль (МЕТРИЧЕСКИЕ единицы измерения) - Надуйте заглушку, как показано,...ступень 1 уплотняет одну сторону Y-образного соединения при давлении около 1,5 бар, чтобы предотвратить движение потока, ... надуйте подушку до давления 2,5 бар, и главная труба также будет заблокирована.

| Оснащены стандартным шинным вентилем Schrader TR-15, (или быстроразъемным промышленным соединением для трубопроводов 1/4") с воздушным шлангом. Смотрите или напечатайте Руководство по безопасности, работе, обслуживанию. Тестовые адаптеры, контроллеры давления, манометры, крышки, воздушные шланги, продаваемые отдельно, представлены на нашей странице аксессуары. |  |
| --- | --- |

| ДЛИННЫЕ ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ЗАГЛУШКИ ДЛЯ ТРУБ (МЕТРИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ) |
| --- |
|  | ЗАГЛУШКА | ВНУТР. ДИАМ. ТРУБЫ | ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАГЛУШКИ (СДУТОЙ) | ПОЛНАЯ | ПЕРЕПУСК | НАДУВАНИЕ |
| ПУНКТ | TYPE | MIN | MAX | ДИАМ. | ДЛИНА | МАССА | ДЛИНА | РАЗМЕР | ТРЕБУЕМ. | ТИП |
| # | mm | mm | mm | mm | ЦИЛИНД. | ЗАГЛ. | mm | mm | ДАВЛЕН. | ВЕНТИЛЯ |
| 60073 | DC50/75 | 45mm | 75mm | 40mm | 550mm | 655gm | 490mm | N/A | 2.5 бар | TR-15 |
| 60074 | DC75/100 | 65mm | 100mm | 60mm | 540mm | 1.2 kg | 610mm | N/A | 2.5 бар | TR-15 |
| 60075 | DC100/150 | 90mm | 150mm | 85mm | 720mm | 1.9 kg | 80mm | N/A | 2.5 бар | TR-15 |
| 60076 | DC150 | 105mm | 150mm | 100mm | 730mm | 2.6 kg | 790mm | N/A | 2.5 бар | TR-15 |

Ручной насос для вентилей автомобильных шин Тщательно спроектированные, имеющие промышленное качество насосы с встроенным манометром до 60 PSI. Корпус, ручка и манометр изготовлены из устойчивого к коррозии легкого материала PVC для долгого срока службы. Имеют надевающийся на шинный вентиль зажимной наконечник TR-15 для быстрого и легкого соединения.

# Надувные заглушки Sava в виде подушек

## Многоразмерные надувные трубные заглушки в виде подушек

Выпускаются с перепуском для тестирования и блокирования или без перепуска – для блокирования.
Могут иметь или не иметь датчик.

|  | Надувные заглушки Sava в виде подушек могут вставляться через маленькие отверстия и надуваться внутри трубы. Антикоррозийная резина, конструкция из цельной латуни идеально подходит для применения в трубах, по которым течет газ или жидкость. |  |
| --- | --- | --- |

|  | Надувные заглушки Sava в виде подушек компактны и могут вставляться через очень маленькие отверстия в газовые магистрали, находящиеся под давлением, без предварительного отключения магистрали. Перепуск, ремонт, замена отдельных секций и тестирование могут проводиться без прерывания нормальной работы трубопровода. Надувные заглушки Sava в виде подушек выпускаются с датчиком, и без датчика. |  |
| --- | --- | --- |

| НАДУВНЫЕ ЗАГЛУШКИ В ВИДЕ ПОДУШЕК (МЕТРИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ) |
| --- |
|  |  | ВНУТР. ДИАМ. ТРУБЫ | ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАГЛ. (СДУТОЙ) | ТРЕБУЕМОЕ | MAX ПРОТИВО- | РАЗМЕР |
| ПУНКТ | ТИП | MIN | MAX | ДИАМ. | ДЛИНА | МАССА | ДАВЛЕНИЕ | ДАВЛЕНИЕ | УСТАНОВ. |
| # |  | MM | MM | MM | ЦИЛИН. | КГ | БАР | БАР | ВЕРХН. |  |
|  | G1 | 48 | 80 | 45 | 246 | .23 | 3.0 | 1 | 10m | 35mm |
|  | G2 | 80 | 130 | 74 | 328 | .30 | 2.5 | 1 | 10m | 40mm |
|  | G3 | 100 | 160 | 98 | 396 | .43 | 2.0 | 1 | 10m | 45mm |
|  | G4 | 150 | 210 | 120 | 486 | .63 | 2.0 | 1 | 10m | 50mm |
|  | G5 | 200 | 315 | 180 | 706 | .95 | 2.0 | 1 | 10m | 70mm |

| НАДУВНЫЕ ЗАГЛУШКИ В ВИДЕ ПОДУШЕК (МЕТРИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ) (С ДАТЧИКОМ) |
| --- |
|  |  | ВНУТР. ДИАМ. ТРУБЫ | ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАГЛ. (СДУТОЙ) | ТРЕБУЕМОЕ | MAX ПРОТИВО- | РАЗМЕР |
| ПУНКТ | ТИП | MIN | MAX | ДИАМ. | ДЛИНА | МАССА | ДАВЛЕНИЕ | ДАВЛЕНИЕ | УСТАНОВ. |
| # |  | MM | MM | MM | ЦИЛИН. | КГ | БАР | БАР | ВЕРХН. |  |
|  | GM1 | 48 | 80 | 45 | 246 | .23 | 3.0 | 1 | 10m | 35mm |
|  | GM2 | 80 | 130 | 74 | 328 | .30 | 2.5 | 1 | 10m | 40mm |
|  | GM3 | 100 | 160 | 98 | 396 | .43 | 2.0 | 1 | 10m | 45mm |
|  | GM4 | 150 | 210 | 120 | 486 | .63 | 2.0 | 1 | 10m | 50mm |
|  | GM5 | 200 | 315 | 180 | 706 | .95 | 2.0 | 1 | 10m | 70mm |

Примечание: эти заглушки изготовлены из резины *NR-SBR. Имеются также заглушки,

изготовленные из неопреновой резины.* SBR = стироло-бутадиеновая резина.

# Муниципальные уплотнительные трубные заглушки Sava

Многоразмерные уплотнительные и блокирующие трубные заглушки диаметром от 100 миллиметр до 1500 миллиметр Эти заглушки отлиты из специальной резины NR-SBR, армированы шинным кордом из материала Kevlar®. Все заглушки проектировались и испытывались для давления, в три раза превышающего их рабочее давление (требуемое давление надувания), с целью обеспечения надежности и долговечности. Благодаря своему малому весу и короткой длине заглушки Sava легки для использования, даже те, которые имеют большие диаметры. Все заглушки имеют быстроразъемные соединения и ниппели. Для использования в тяжелых условиях имеются упрочнительные чехлы. * NR = изопреновая резина, натуральная. SBR = Стирол-бутадиеновая резина. Также имеются большой ассортимент специальных маслостойких заглушек *NBR-CR диаметром от 100 миллиметр до1000 миллиметр. * NBR = Нитрил - бутадиеновая резина. CR = хлоропреновая резина

| Оснащены стандартным быстросъемным соединением R 1/4". Смотрите или распечатайте Руководство по безопасности, эксплуатации и обслуживанию Тестовые адаптеры, контроллеры для проверки давления надувания, манометры, крышки, воздушные шланги, продаваемые отдельно, представлены на нашей странице аксессуары. |  |
| --- | --- |

| БОЛЬШИЕ МНОГОРАЗМЕРНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ БЛОКИРУЮЩИЕ ЗАГЛУШКИ ДЛЯ ТРУБ (типа Plugy) |
| --- |
|  | PLUGY | ВНУТР. ДИАМ. ТРУБЫ | ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАГЛУШКИ (СДУТОЙ) | ОБЩАЯ | БОЛТ С УШКОМ | ДАВЛЕНИЕ НАДУВАНИЯ |
| ПУНКТ | ТИП | МИН | МАКС | ДИАМЕТР | ДЛИНА | МАССА | ДЛИНА | РАЗМЕР | ТРЕБУЕМОЕ | ТИП |
| # | mm | mm | mm | mm | ЦИЛИНД | ЗАГЛ. | mm/cm | mm | Бар | КЛАПАНА |
| 60417 | 100-200 | 95mm | 200mm | 90mm | 500mm | 1.4 kg | 550mm | 6mm | 2.5 Бар | R 1/4" |
| 60418 | 150-300 | 145mm | 300mm | 140mm | 535mm | 2.4 kg | 585mm | 8mm | 2.5 Бар | R 1/4" |
| 60419 | 200-400 | 195mm | 400mm | 190mm | 595mm | 3.7 kg | 645mm | 8mm | 2.5 Бар | R 1/4" |
| 60599 | 300-525 | 280mm | 525mm | 267mm | 625mm | 7.1 kg | 670mm | 8mm | 2.5 Бар | R 1/4" |
| 60422 | 350-600 | 335mm | 600mm | 320mm | 840mm | 10.1 kg | 890mm | 10mm | 2.5 Бар | R 1/4" |
| 60606 | 375-750 | 350mm | 750mm | 340mm | 107cm | 13.5 kg | 112cm | 10mm | 2.5 Бар | R 1/4" |
| 60453 | 500-800 | 480mm | 800mm | 47cm | 117cm | 18.5 kg | 122cm | 10mm | 2.5 Бар | R 1/4" |
| 60425 | 500-1000 | 480mm | 100cm | 47cm | 117cm | 18.5 kg | 122cm | 10mm | 1.5 Бар | R 1/4" |
| 78957 | 600-1200 | 560mm | 120cm | 560mm | 178cm | 60 kg | 188cm | 10mm | 1 Бар | R1/4" |
| 78959 | 750-1500 | 700mm | 150cm | 600mm | 228cm | 74 kg | 238cm | 10mm | 1 Бар | R1/4" |

Упрочнительные чехлы выпускаются для трубных заглушек, работающих в тяжелых условиях. Они эффективно увеличивают толщину и стойкость против проколов любой трубной заглушки. Используются во всех случаях, когда тщательная очистка трубопровода особенно затруднена или невозможна.

Маслостойкие резиновые трубные заглушки также выпускаются в широком диапазоне размеров для труб диаметром от 100 миллиметр до 1000 миллиметр.

Тестовые адаптеры, контроллеры давления надувания, манометры, крышки из ПВХ, воздушные шланги, продающиеся отдельно, представлены на нашей странице аксессуары.

Противодавление, измеренное в сухой стальной трубе (бар).

| Диаметр трубы (метрические единицы), мм |
| --- |
| Заглушки | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
| Размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100-200 | 2.2 | 1.7 | 1.3 | бар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150-300 |  | 2.2 | 2.0 | 1.4 | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-400 |  |  | 2.2 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300-525 |  |  |  |  | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 350-600 |  |  |  |  |  | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 1.3 |  |  |  |  |  |  |
| 375-750 |  |  |  |  |  |  | 2.0 | 1.7 | 1.4 |  |  |  |  |  |  |
| 500-800 |  |  |  |  |  |  |  | 1.8 | 1.4 | 1.1 |  |  |  |  |  |
| 500-1000 |  |  |  |  |  |  |  | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.5 |  |  |  |  |
| 600-1200 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |  |  |  |
| 750-1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |

# Многоразмерные уплотнительные и блокирующие трубные заглушки

Резиновые трубные заглушки, армированные материалом Kevlar® * NBR-CR, для труб диаметром от 100 миллиметр до 1500 миллиметр Эти заглушки отлиты из специальной резины NBR-CR, армированы шинным кордом из материала Kevlar®. Все заглушки проектировались и испытывались для давления, в три раза превышающего их рабочее давление (требуемое давление надувания), с целью обеспечения надежности и долговечности. Благодаря своему малому весу и короткой длине заглушки Sava легки в использовании, даже те, которые имеют большие диаметры. Все заглушки имеют быстросъемные соединения и ниппели. * NBR = Нитрил-бутадиеновая резина. CR = хлоропреновая резина

| Оснащены стандартным быстросъемным соединением R 1/4". Смотрите или распечатайте Руководство по безопасности, эксплуатации и обслуживанию Тестовые адаптеры, контроллеры для проверки давления надувания, манометры, крышки, воздушные шланги, продаваемые отдельно, представлены на нашей странице аксессуары. |  |
| --- | --- |

| БОЛЬШИЕ МНОГОРАЗМЕРНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ МАСЛОСТОЙКИЕ БЛОКИРУЮЩИЕ ТРУБНЫЕ ЗАГЛУШКИ (типа Plugy) |
| --- |
|  | PLUGY | ВНУТР. ДИАМ. ТРУБЫ | ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАГЛУШКИ (СДУТОЙ) | ОБЩАЯ | БОЛТ С УШКОМ | ДАВЛЕНИЕ НАДУВАНИЯ |
| ПУНКТ | ТИП | МИН | МАКС | ДИАМЕТР | ДЛИНА | МАССА | ДЛИНА | РАЗМЕР | ТРЕБУЕМОЕ | ТИП |
| # | mm | mm | mm | mm | ЦИЛИНД | ЗАГЛ. | mm/cm | mm | Бар | КЛАПАНА |
| 60506 | 100-200 | 95mm | 200mm | 90mm | 500mm | 1.4 kg | 550mm | 6mm | 2.5 Бар | R 1/4" |
| 60507 | 150-300 | 145mm | 300mm | 140mm | 535mm | 2.4 kg | 585mm | 8mm | 2.5 Бар | R 1/4" |
| 60510 | 200-400 | 195mm | 400mm | 190mm | 595mm | 3.7 kg | 645mm | 8mm | 2.5 Бар | R 1/4" |
| 60511 | 350-600 | 335mm | 600mm | 320mm | 840mm | 10.1 kg | 890mm | 10mm | 2.5 Бар | R 1/4" |
| 60425NBR | 500-800 | 480mm | 800mm | 47cm | 117cm | 18.5 kg | 122cm | 10mm | 2.5 Бар | R 1/4" |
| 60425NBR | 500-1000 | 480mm | 100cm | 47cm | 117cm | 18.5 kg | 122cm | 10mm | 1.5 Бар | R 1/4" |

Тестовые адаптеры, контроллеры давления надувания, манометры, крышки из ПВХ, воздушные шланги, продающиеся отдельно, представлены на нашей странице аксессуары.

Противодавление, измеренное в сухой стальной трубе (бар).

| Диаметр трубы (метрические единицы), мм |
| --- |
| Заглушки | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
| Размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100-200 | 2.2 | 1.7 | 1.3 | бар |  |  |  |  |  |  |  |
| 150-300 |  | 2.2 | 2.0 | 1.4 | 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 200-400 |  |  | 2.2 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.2 |  |  |  |  |
| 300-525 |  |  |  |  | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.2 |  |  |  |
| 350-600 |  |  |  |  |  | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 1.3 |  |  |
| 375-750 |  |  |  |  |  |  | 2.0 | 1.7 | 1.4 |  |  |
| 500-800 |  |  |  |  |  |  |  | 1.8 | 1.4 | 1.1 |  |
| 500-1000 |  |  |  |  |  |  |  | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.5 |
| 600-1200 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0 | 0.7 | 0.6 |
| 750-1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0 | 0.9 |

.

# Муниципальные уплотнительные трубные заглушки Sava с перепуском

Многоразмерные резиновые трубные заглушки, армированные материалом Kevlar® *NR-SBR Многоразмерные резиновые трубные заглушки, армированные материалом Kevlar® *NR-SBR Эти заглушки отлиты из специальной резины NR-SBR, армированы шинным кордом из материала Kevlar®. Благодаря своему малому весу и короткой длине, заглушки Sava легки в использовании, даже те, которые имеют большие диаметры. Все заглушки имеют быстроразъемные соединения и ниппели. * NR = Изопреновая резина, натуральная. SBR = Стирол-бутадиеновая резина. Эти трубные заглушки имеют либо 1", 2" или 4" гибкую трубку для перепуска потока, в зависимости от размера заглушки. Внутренняя резьба NPT позволяет устанавливать адаптеры для воздушного тестирования с целью проверки пропускной способности трубопровода. Смотрите нашу страницу аксессуары.

Все трубные заглушки Sava® имеют запас прочности, превышающий в 3 раза максимальное рабочее давление, что обеспечивает самый высокий уровень надежности и безопасности в отрасли.

| Тестовые адаптеры, контроллеры для проверки давления надувания, манометры, крышки, воздушные шланги, продаваемые отдельно, представлены на нашей странице аксессуары. |  |
| --- | --- |

| БОЛЬШИЕ МНОГОРАЗМЕРНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ТЕСТОВЫЕ ТРУБНЫЕ ЗАГЛУШКИ С ПЕРЕПУСКОМ - типа Plugsy (метрические единицы) |
| --- |
|  | PLUGY | ВНУТР. ДИАМ. ТРУБЫ | ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАГЛУШКИ (СДУТОЙ) | ОБЩАЯ | ПЕРЕПУСК | ДАВЛЕНИЕ НАДУВАНИЯ |
| ПУНКТ | ТИП | МИН | МАКС | ДИАМЕТР | ДЛИНА | МАССА | ДЛИНА | РАЗМЕР | ТРЕБУЕМОЕ | ТИП |
| # | mm | mm | mm | mm | ЦИЛИНД | ЗАГЛ. | mm/cm | ДЮЙМ | Бар | КЛАПАНА |
| 60429 | 100-200 | 95mm | 200mm | 90mm | 500mm | 3.6kg | 550mm | 1"FIPT | 2.5 bar | R 1/4" |
| 76873 | 100-200 | 100mm | 200mm | 95mm | 345mm | 2kg | 500mm | 2"MIPT | 2.5 bar | R 1/4" |
| 60432 | 150-300 | 145mm | 300mm | 140mm | 535mm | 5.4kg | 585mm | 1"FIPT | 2.5 bar | R 1/4" |
| 60434 | 200-400 | 195mm | 400mm | 190mm | 595mm | 9.1kg | 645mm | 2"FIPT | 2.5 bar | R 1/4" |
| 60630 | 300-525 | 280mm | 525mm | 267mm | 625mm | 13.6kg | 670mm | 2"FIPT | 2.5 bar | R 1/4" |
| 60440 | 350-600 | 335mm | 600mm | 320mm | 840mm | 18.1kg | 890mm | 2"FIPT | 2.5 bar | R 1/4" |
| 60632 | 375-750 | 350mm | 750mm | 340mm | 107cm | 22.7kg | 112cm | 2"FIPT | 2.5 bar | R 1/4" |
| 510467 | 375-750 | 350mm | 750mm | 348mm | 108cm | 38kg | 126cm | 4"MIPT | 1.5 bar | R 1/4" |
| 60454 | 500-800 | 480mm | 800mm | 47cm | 117cm | 36.3kg | 122cm | 2"FIPT | 2.5 bar | R 1/4" |
| 60442 | 500-1000 | 480mm | 100cm | 47cm | 117cm | 36.3kg | 122cm | 2"FIPT | 1.5 bar | R 1/4" |
| 510468 | 500-1050 | 480mm | 1050mm | 47cm | 150cm | 54.4kg | 168cm | 4"FIPT | 1.5 bar | R 1/4" |
| 78958 | 600-1200 | 560mm | 120cm | 560mm | 178cm | 69.4kg | 188cm | 4"FIPT | 1 bar | R 1/4" |
| 78960 | 750-1500 | 700mm | 150cm | 600mm | 228cm | 81.7kg | 238cm | 4"FIPT | 1 bar | R 1/4" |

Упрочнительные чехлы выпускаются для трубных заглушек, работающих в тяжелых условиях. Они эффективно увеличивают толщину и стойкость против проколов любой трубной заглушки. Используются во всех случаях, когда тщательная очистка трубопровода особенно затруднена или невозможна.  Тестовые адаптеры, контроллеры давления надувания, манометры, крышки из ПВХ, воздушные шланги, продающиеся отдельно, представлены на нашей странице аксессуары.

Противодавление, измеренное в сухой стальной трубе (бар).

| Заглушки типа | Диаметр трубы (метрические единицы), мм |
| --- | --- |
|  | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
| Размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100-200 | 2.2 | 1.7 | 1.3 | бар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150-300 |  | 2.2 | 2.0 | 1.4 | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-400 |  |  | 2.2 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300-525 |  |  |  |  | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 350-600 |  |  |  |  |  | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 1.3 |  |  |  |  |  |  |
| 375-750 |  |  |  |  |  |  | 2.0 | 1.7 | 1.4 |  |  |  |  |  |  |
| 500-800 |  |  |  |  |  |  |  | 1.8 | 1.4 | 1.1 |  |  |  |  |  |
| 500-1000 |  |  |  |  |  |  |  | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.5 |  |  |  |  |
| 600-1200 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |  |  |  |
| 750-1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |

# Муниципальные трубные заглушки Sava с большим перепуском

Многоразмерные заглушки с очень большим перепуском Заглушки Sava с большим перепуском изготовлены из специальной резины *NR-SBR, армированы шинным кордом из материала Kevlar®. Все заглушки проектировались и испытывались для давления, в три раза превышающего их рабочее давление (требуемое давление надувания), с целью обеспечения надежности и долговечности. Благодаря своему малому весу и короткой длине, заглушки Sava легки в использовании, даже те, которые имеют большие диаметры. * NR = изопреновая резина, натуральная. SBR = Стирол-бутадиеновая резина.

В первую очередь, эти заглушки используются тогда, когда имеются большие перепускаемые потоки. Резьбовой алюминиевый перепускной фланец может заменяться на месте проведения работ, а размеры перепускных трубопроводов могут изменяться по мере необходимости. Поставляются в стандартной комплектации с покрытыми никелем быстроразъемными пневматическими соединениями 1/4". Sava предлагает полный ассортимент аксессуаров для нестандартных опций, таких как тестовые адаптеры, пневматические соединения, воздушные шланги и т.д.

| Оснащены стандартным быстроразъемным соединением R 1/4". Тестовые адаптеры, контроллеры для проверки давления надувания, манометры, крышки, воздушные шланги, продаваемые отдельно, представлены на нашей странице |  |
| --- | --- |

| МНОГОРАЗМЕРНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ТЕСТОВЫЕ ТРУБНЫЕ ЗАГЛУШКИ С УВЕЛИЧЕННЫМ ПЕРЕПУСКОМ – типа Plugsy (метрические единицы) |
| --- |
|  | PLUGY | ВНУТР. ДИАМ. ТРУБЫ | ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАГЛУШКИ (СДУТОЙ) | ОБЩАЯ | БОЛТ С УШКОМ | ПЕРЕПУСК | ДАВЛЕНИЕ НАДУВАНИЯ |
| ПУНКТ | ТИП | МИН | МАКС | ДИАМЕТР | ДЛИНА | МАССА | ДЛИНА | РАЗМЕР | РАЗМЕР | ТРЕБУЕМОЕ | ТИП |
| # | mm | mm | mm | mm | ЦИЛИНД | ЗАГЛ. | mm/cm | mm | ДЮЙМ | Бар | КЛАПАНА |
| 516942 | 100-150 | 100mm | 150mm | 90mm | 300mm | 2.3 kg | 430mm | N/A | 2"MPT | 2.5 bar | R 1/4" |
| 516943 | 150-250 | 150mm | 250mm | 140mm | 360mm | 11 lbs | 22-1/2" | N/A | 3"MPT | 29 PSI | R 1/4" |
| 60967 | 150-300 | 150mm | 300mm | 140mm | 500mm | 4.5 kg | 635mm | 6mm | 2"MPT | 1.5 bar | R 1/4" |
| 516944 | 200-300 | 200mm | 300mm | 190mm | 300mm | 13.6 kg | 635mm | N/A | 4"MPT | 2 bar | R 1/4" |
| 60968 | 200-400 | 190mm | 400mm | 185mm | 740mm | 7.7 kg | 202mm | 6mm | 4"MPT | 1.5 bar | R 1/4" |
| 516945 | 300-500 | 300mm | 500mm | 290mm | 500mm | 26 kg | 813mm | N/A | 6"MPT | 2 bar | R 1/4" |
| 60970 | 350-600 | 350mm | 600mm | 322mm | 820mm | 21 kg | 960mm | 8mm | 4"MPT | 1.5 bar | R 1/4" |
| 60970-1 | 350-600 | 320mm | 600mm | 322mm | 820mm | 21 kg | 960mm | 8mm | 6"MPT | 1.5 bar | R 1/4" |
| 60971 | 500-1000 | 500mm | 1000mm | 472mm | 117cm | 41.3 kg | 130cm | 10mm | 6"MPT | 1.5 bar | R 1/4" |
| 60971-1 | 500-1000 | 500mm | 1000mm | 472mm | 117cm | 41.3 kg | 130cm | 10mm | *8"MPT | 1.5 bar | R 1/4" |

* Большинство трубных заглушек Sava с перепуском поставляются в комплекте со стандартными крышками из ПВХ ассортимента 40 (кроме размера 8").
Заглушки с перепуском размера 8" требуют использования крышек из ПВХ ассортимента 80 и не включены в список по экономическим соображениям. Крышки размером 8" можно при необходимости заказать отдельно.
Смотрите или распечатайте Руководство по безопасности, эксплуатации, обслуживанию.

Противодавление, измеренное в сухой стальной трубе (бар).

| Заглушки типа | Диаметр трубы (метрические единицы), мм |
| --- | --- |
|  | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| Размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150-300 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | бар |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-400 |  | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  |  |  |
| 350-600 |  |  |  |  | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |  |  |  |  |
| 500-1000 |  |  |  |  |  |  | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 |

Упрочнительные чехлы выпускаются для трубных заглушек, работающих в тяжелых условиях. Они эффективно увеличивают вдвое толщину и стойкость против проколов любой трубной заглушки. Используются во всех случаях, когда тщательная очистка трубопровода особенно затруднена или невозможна.

Тестовые адаптеры, контроллеры для проверки давления надувания, манометры, крышки, воздушные шланги, продаваемые отдельно, представлены на нашей странице аксессуары.

# Трубные заглушки Sava, выдерживающие высокое давление

## Многоразмерные трубные заглушки, выдерживающие высокое давление

### 5 усиленных многоразмерных трубных заглушек, изготовленных из резины *NR-SBR, армированных материалом Kevlar®, для труб диаметром от 100 миллиметр до 600 миллиметр

Спроектированы с использованием материала Kevlar® и усилены для высоких противодавлений. Имеется пять многоразмерных семейств заглушек для уплотнения трубопроводов, в которых противодавление превышает рабочий диапазон давлений наших стандартных легковесных многоразмерных уплотнительных заглушек.
* NR = изопреновая резина, натуральная. SBR = Стирол-бутадиеновая резина.

Смотрите или распечатайте Руководство по безопасности.

| Оснащены стандартным быстросъемным соединением. Смотрите или распечатайте Руководство по безопасности, эксплуатации и обслуживанию. Тестовые адаптеры, контроллеры для проверки давления надувания, манометры, крышки, воздушные шланги, продаваемые отдельно, представлены на нашей странице аксессуары. |  |
| --- | --- |
| УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ЗАГЛУШКИ, ВЫДЕРЖИВАЮЩИЕ ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ (типа Plugy) |
|  | РАЗМЕР | ДИАМЕТР ТРУБЫ | ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАГЛУШКИ (СДУТОЙ) | ДАВЛЕНИЕ НАДУВАНИЯ |
| ПУНКТ |  | МИН | МАКС | ДИАМЕТР | ДЛИНА | МАССА |  | ТИП |
|  | mm | mm | mm | mm | ЦИЛИН. | ЗАГЛ. | БАР | КЛАПАНА |
| 60887 | 100-150 | 100 | 150 | 92 | 535 | 1.2 kg | 6 БАР | R 1/4" |
| 60907 | 150-200 | 150 | 200 | 142 | 575 | 2.0 kg | 6 БАР | R 1/4" |
| 60908 | 200-300 | 200 | 300 | 192 | 635 | 3.2 kg | 6 БАР | R 1/4" |
| 60909 | 350-500 | 350 | 500 | 322 | 865 | 8.7 kg | 6 БАР | R 1/4" |
| 60924 | 500-600 | 500 | 600 | 472 | 1185 | 18.0 kg | 6 БАР | R 1/4" |

Максимальное противодавление, измеряемое в сухой стальной трубе (PSI)
Смотрите или распечатайте Руководство по безопасности.

| Размер | Диаметр трубы - миллиметр |
| --- | --- |
|  | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 |
| 100-150 | 5,1 | 3,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 150-200 |  | 4,7 | 3,4 |  |  |  |  |  |  |
| 200-300 |  |  | 5,0 | 4,7 | 4,4 |  |  |  |  |
| 350-500 |  |  |  |  |  | 4,7 | 4,3 | 3,9 |  |
| 500-600 |  |  |  |  |  |  |  | 3,8 | 2,9 |

Тестовые адаптеры, контроллеры давления надувания, манометры, крышки, воздушные шланги, продающиеся отдельно, представлены на нашей странице аксессуары.
Упрочнительные чехлы предлагаются для тяжелых условий работы.
Смотрите Размеры и характеристики в метрических единицах.

# Трубные заглушки Sava в форме подушек

Одно- и многоразмерные трубные заглушки в форме подушек Идеально подходят для больших трубопроводов, к которым доступ затруднен. В сдутом состоянии они могут быть сложены, вставлены через стандартный смотровой колодец и затем надуты. Стандартные размеры диаметра находится в диапазоне от 2' до 9' с перепуском или без него для тестирования и пропуска потока. В общем случае, трубная заглушка в форме подушки может вставляться через смотровой колодец, имеющий диаметр равный 1/3 диаметра трубы.

Изготовленные из резины *NR-SBR и усиленные материалом Kevlar®, эти заглушки идеально подходят для труб больших размеров или случаев, когда доступ к трубе ограничен. Для безопасности требуется механическая блокировка, как показано на рисунке. 
* NR = изопреновая резина, натуральная. SBR = Стирол-бутадиеновая резина.

| Оснащены стандартным быстросъемным соединением R 1/4". Смотрите или распечатайте Руководство по безопасности, эксплуатации и обслуживанию Тестовые адаптеры, контроллеры для проверки давления надувания, манометры, крышки, воздушные шланги, продаваемые отдельно, представлены на нашей странице аксессуары. |  |
| --- | --- |

| ТРУБНЫЕ ЗАГЛУШКИ В ВИДЕ ПОДУШЕК (типа Plugy) |
| --- |
|  | ДИАПАЗОН | ДИАМЕТР ТРУБЫ | ХАРКТЕРИСТИКИ ЗАГЛУШКИ (СДУТОЙ) | ПЕРЕПУСК | ДАВЛЕНИЕ | MAX ПРОТИВО- |
| ПУНКТ | РАЗМЕРОВ | МИН | МАКС | ШИРИНА | ДЛИНА | МАССА | ДИАМЕТР | НАДУВАНИЯ | ДАВЛЕНИЕ |
| # | mm | mm | mm | mm | футов | ЗАГЛ. | mm |  | бар | ВЕРХ |
| 60542 | 600-800 | 575 | 825 | 870 | 2000 | 24.4 kg | N/A | 1.0 бар | 0.5 бар | 5m |
| 60543 | 800-1000 | 775 | 1050 | 1180 | 2500 | 36.5 kg | N/A | 0.9 бар | 0.5 бар | 5m |
| 60544 | 1000-1300 | 975 | 1300 | 1500 | 3100 | 53.1 kg | N/A | 0.8 бар | 0.5 бар | 5m |
| 60546 | 1300-1500 | 1275 | 1500 | 1970 | 3600 | 75.3 kg | N/A | 0.7 бар | 0.4 бар | 4m |
| 60547 | 1600-1800 | 1575 | 1800 | 2440 | 4400 | 93 kg | N/A | 0.6 бар | 0.4 бар | 4m |
| 60549 | 1900-2200 | 1875 | 2200 | 2910 | 5100 | 148 kg | N/A | 0.5 бар | 0.3 бар | 3m |
| 60550 | 2400 | 2400 | 2400 | 3730 | 5600 | 204 kg | N/A | 0.5 бар | 0.3 бар | 3m |
| 60551 | 2700 | 2700 | 2700 | 4200 | 6700 | 271 kg | N/A | 0.4 бар | 0.3 бар | 3m |

* При установке в условиях, когда противодавление максимально, требуется механическая блокировка.

Тестовые адаптеры, контроллеры давления надувания, манометры, крышки, воздушные шланги, продающиеся отдельно, представлены на нашей странице аксессуары.

| ТРУБНЫЕ ЗАГЛУШКИ В ВИДЕ ПОДУШЕК С ПЕРЕПУСКОМ (типа Plugsy) |
| --- |
|  | ДИАПАЗОН | ДИАМЕТР ТРУБЫ | ХАРКТЕРИСТИКИ ЗАГЛУШКИ (СДУТОЙ) | ПЕРЕПУСК | ДАВЛЕНИЕ | MAX ПРОТИВО- |
| ПУНКТ | РАЗМЕРОВ | МИН | МАКС | ШИРИНА | ДЛИНА | МАССА | ДИАМЕТР | НАДУВАНИЯ | ДАВЛЕНИЕ |
| # | mm | mm | mm | mm | футов | ЗАГЛ. | mm |  | бар | ВЕРХ |
| 60552 | 600-800 | 575 | 825 | 870 | 2000 | 30.3 kg | 2" | 1.0 бар | 0.5 бар | 5m |
| 60554 | 800-1000 | 775 | 1050 | 1180 | 2500 | 43.2 kg | 2" | 0.9 бар | 0.5 бар | 5m |
| 60555 | 1000-1300 | 975 | 1300 | 1500 | 3100 | 60.8 kg | 2" | 0.8 бар | 0.5 бар | 5m |
| 60558 | 1300-1500 | 1275 | 1500 | 1970 | 3600 | 83.8 kg | 2" | 0.7 бар | 0.4 бар | 4m |
| 60559 | 1600-1800 | 1575 | 1800 | 2440 | 4400 | 102 kg | 2" | 0.6 бар | 0.4 бар | 4m |
| 60560 | 1900-2200 | 1875 | 2200 | 2910 | 5100 | 159 kg | 2" | 0.5 бар | 0.3 бар | 3m |
| 60561 | 2400 | 2400 | 2400 | 3730 | 5600 | 215 kg | 2" | 0.5 бар | 0.3 бар | 3m |
| 60562 | 2700 | 2700 | 2700 | 4200 | 6700 | 283 kg | 2" | 0.4 бар | 0.3 бар | 3m |

* При установке в условиях, когда противодавление максимально, требуется механическая блокировка.

# Овальные трубные заглушки Sava

## Многоразмерные овальные трубные заглушки

Существуют три многоразмерных семейства с перепуском для тестирования и блокировки и без перепуска – для блокировки.

| METRIC EGG SHAPE PLUGS (Plugy EI) |
| --- |
|  | НОМИНАЛЬН. | ДИАМЕТР ТРУБЫ | ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАГЛУШКИ (СДУТОЙ) | БОЛТ С | ДАВЛЕНИЕ НАДУВАНИЯ | MAX ПРОТИВО- |
| ДЕТАЛИ | РАЗМЕР | МИН | МАКС | ДИАМЕТР | ДЛИНА | МАССА | УШКОМ | ТРЕБУЕМОЕ | ТИП | ДАВЛЕНИЕ |
| # |  | mm | mm | mm | mm | кг | РЕЗЬБА | бар | КЛАПАНА | бар | метр |
| 503485 | EI 1 | 200/300 | 250/375 | 180x265 | 600 | 6.8 кг | 8 | 1.5 | TIP 26 | 0.5 | 5m |
| 503486 | EI 2 | 300/450 | 350/525 | 275x410 | 700 | 12 кг | 8 | 1.5 | TIP 26 | 0.5 | 5m |
| 503488 | EI 3 | 400/600 | 500/750 | 375x560 | 900 | 20 кг | 8 | 1.5 | TIP 26 | 0.5 | 5m |

| METRIC EGG SHAPE PLUGS WITH BYPASS (Plugsy EI) |
| --- |
|  | NOMINAL | ДИАМЕТР ТРУБЫ | ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАГЛУШКИ (СДУТОЙ) | ПЕРЕПУСК | ДАВЛЕНИЕ НАДУВАНИЯ | MAX ПРОТИВО- |
| ДЕТАЛИ | РАЗМЕР | МИН | МАКС | ДИАМЕТР | ДЛИНА | МАССА | РАЗМЕР | ТРЕБУЕМОЕ | ТИП | ДАВЛЕНИЕ |
| # |  | mm | mm | mm | mm | кг | mm | бар | КЛАПАНА | бар | метр |
| 504158 | EI 1 | 200/300 | 250/375 | 180x265 | 600 | 8.3 кг | 50mm | 1.5 | TIP 26 | 0.5 | 5m |
| 504160 | EI 2 | 300/450 | 350/525 | 275x410 | 700 | 14.6 кг | 150mm | 1.5 | TIP 26 | 0.5 | 5m |
| 504161 | EI 3 | 400/600 | 500/750 | 375x560 | 900 | 23.5 кг | 150mm | 1.5 | TIP 26 | 0.5 | 5m |

# Тестовая заглушка Sava для смотровых колодцев

Тестовая заглушка для смотрового колодца является идеальной для проверки с помощью разрежения или избыточного давления стандартных смотровых колодцев. Они имеет 3 болта с проушинами для простого вертикального позиционирования при установке. Стандартные аксессуары, совместимые с другими заглушками Sava, предлагаются для воздушного тестирования.

| ТЕСТОВЫЕ ТРУБНЫЕ ЗАГЛУШКИ ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ (МЕТРИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ) |
| --- |
|  |  | ДИАМЕТР ТРУБЫ | ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАГЛУШКИ (СДУТОЙ) | ДАВЛЕНИЕ НАДУВАНИЯ | РЕЗИНОВЫЙ КОРПУС | ПЕРЕПУСК |
| ПУНКТ | РАЗМЕРОВ | МИН | МАКС | ШИРИНА | ДЛИНА | МАССА | Требуемое | ТИП | ДЛИНА | DIAMETER |
| # |  | mm | mm | mm | mm | ПРОДУКТА | бар | КЛАПАНА | mm | inch |
| 501841 | VJ 600-650 | 600 | 650 | 560 | 360 | 16 kg | 1.5 бар | R 1/4" | 300 | R 2" |